## Slide 1: DroneSoC 보드 H/W 설명

## Slide 2: 하드웨어 블록도
DroneSoC
LPDDR1
SPI NOR Flash(1Gb)
SD I/F (2port)
HD Camera I/F
전원 12V DC
Debug Uart(1 port)
JTAG
RF 및 RADAR I/F
IMU Sensor I/F
USB OTG I/F

## Slide 3: 하드웨어 시스템 사양
항목 | 사양 | 비고
CPU | 200MHz 동작 | 
DRAM | LPDDR1 1Gb | 
Flash | NOR flash(1Gb), | Linux 용 및 영상저장용
Camera | 1600X1200 해상도 MAX Frame Rate(30fps(800X600)) | 
UART및 USB | USB to Serial 1port USB OTG | 
Radar I/F | 40pin | 
RF I/F | 80 pin reseptacle | 
IMU Sensor | 3축 자이로/가속도 센서,전자나침반,모션센서,기압 센서등 | 
기타 | JTAG | 
전원 | -+12V DC 입력 - +5V,+3.3V,+1.8V,+1.2V Regurator | 

## Slide 4: 보드 Layout
CPU Socket
LPDDR1
RADAR I/F
RF I/F
SD1 Socket
SD2 Socket
HD Camera I/F
JTAG
Debug
Reset SW
USB OTG I/F
Motor I/F